REGULAMENT DE CONSTRUIRE

PREZENTUL REGULAMENT STABILESTE NORMELE LOCALE DE REALIZARE A CONSTRUCTIILOR  –  PENTRU  CASE  DE  VACANTA, COMERT SI SEVICII – CE URMEAZA A FI REALIZATE PE TERENURI CONCESIONATE IN ACEST SCOP,  APARTINAND CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA.

In vederea realizarii unui cadru urbanistic modern si a punerii in valoare a potentialului natural din Zona Lacului Blasova dar si a altor amplasamente turistice valoroase, se adopta prezentul Regulament.

Acesta va avea drept scop stabilirea normelor generale pentru amplasarea, alinierea, organizarea spatiilor, amenajarilor si constructiilor cu destinatie turistica ce urmeaza a fi concesionate pe malul de nord - vest al lacului Blasova .

Amplasarea constructiilor

Constructiile – case de vacanta,  ce urmeaza a fi realizate pe loturile concesionate in suprafata de 250mp sunt situate in zona lacului Blasova. Acestea  vor fi  izolate si destinate unei singure familii.

Constructiile cu alte destinatii (comert, servicii, gospodarire-comunala) sunt amplasate in zone distincte conform documentatiei de urbanism.

Documentatiile privind proiectarea si executia lucrarilor propuse se vor realiza pe amplasament, pe baza studiilor geotehnice locale.

Traseele retelelor LEA existente pe amplasamentele propuse lotizarilor vor fi deviate conform documentatiilor de specialitate ce urmeaza a fi elaborate.

Alinierea clădirilor

Alinierea frontală a clădirii

Retragerea faţă de aliniamentul parcelei poate fi:

- 6,00 - 7,00 m  pentru  clădirile  cu destinaţia de locuinţă, faţă de limita terenului spre   accesele carosabile şi pietonale nou propuse;

- 9,00 m minim     pentru  clădiri destinate activităţilor de comerţ şi servicii.

Alinierea laterală a clădirii

Distanţele  faţă de limitele laterale ale parcelei pot fi:

- 0,90 – 2,00 m       pentru clădirile cu destinatia de locuinta;

- 6,00 – 9,00 m       pentru  clădiri destinate activităţilor de comerţ şi servicii.

Distantele minime faţă de limitele laterale  sunt  obligatorii  pentru toate clădirile propuse pe parcele,  în conformitate  cu planşa  anexă la regulament . Cazurile privind propuneri de amplasare diferita fata de prevederile regulamentului vor fi analizate si avizate de comisia tehnica a C.J. Braila.

Alinierea de spate a clădirii

Retragerea fată de limita din spate a parcelei poate fi:

- 5,00 – 7,50m - retragerile clădirilor faţă de limita din spate a parcelei;

- 10,00 – 15,00 m    la parcelele vecine cu zona verde, plantata, împădurită .

Respectarea distanţelor minime  faţă de limita  din spate  este obligatorie  pentru toate clădirile  propuse pe parcele, în conformitate cu  planşa anexă la regulament.

Retragerile faţă de aliniament şi retragerile minime propuse faţă de limitele laterale sau de limita de spate sunt obligatorii şi nu pot fi diminuate pentru nici una din construcţii urmand sa devina definitive daca nu se stabilesc alte restrictii si proceduri prin documentatii de rang superior.

Alinierile sunt obligatorii şi vor fi înscrise în actele de autoritate publica  emise de autoritati.

Diminuarea  retragerii  propuse  faţă  de aliniamentul  parcelei  sau  a uneia sau mai multora dintre distanţele  faţă de limitele  laterale  sau limita  de spate  ale unei parcele se face  prin P.U.D. aprobat  si avizat de C.J. Braila.

Edificabilul parcelei

Alinierile obligatorii ale clădirilor faţă de limitele parcelei definesc edificabilul parcelei ca instrument urbanistic de proiectare. Edificabilul parcelei delimitează zona în care este permisă amplasarea clădirii.

Edificabilul parcelei nu reprezintă suprafaţa construită la sol a clădirii propuse a se realiza, ci limitele în care trebuie să se înscrie clădirea cu respectarea POT admis.

Edificabilul fiecărei parcele este evidenţiat în planşa de lotizare anexata la  regulamentul de urbanism şi va fi înscrisă în C.U. emis pentru fiecare parcelă pe care  urmează să se autorizeze construirea unei clădiri după un proiect individual. În cazul în care este necesara realizarea unei clădiri  cu altă funcţiune, amplasarea  şi conformarea  se vor stabili  printr-un P.U.Z.  pe parcela  rezervata acesteia.

Amenajabilul parcelei

Amenajabilul parcelei este suprafaţa parcelei cuprinsă între suprafaţa construită la sol a clădirii şi limitele parcelei.

Construcţiile şi amenajările permise în amenajabilul parcelei sunt:

a) instalaţii şi echipamente edilitare (racorduri şi branşamente la reţelele edilitare);

b) clădiri anexe (pentru folosinta specifica destinatiei admise), garaje, sere, piscine, pavilioane de grădină, pontoane, anexe nepoluante;

c) amenajări de agrement; terase neacoperite, pergole, bazine pentru fântâni decorative, mobilier fix de grădină;

d)  alei carosabile şi parcaje pentru autovehicule;

e) alei pietonale, platforme, rampe pentru persoane cu handicap (pe parcelele cu funcţiuni - comerţ şi servicii);

f)   spaţii plantate de agrement;

g)  terase de vara, arene,  (numai pentru spatii comerciale de profil );

h)  imprejmuirile parcelei.

Echiparea edilitară a parcelei

Autorizarea  construirii  pe  fiecare  parcelă  este  permisă  cu  condiţia branşării/racordării fiecărei construcţii (nou consumator) la reţele edilitare care se vor realiza.

Instalaţiile şi echipamentele situate în amenajabilul parcelei sunt pentru:

•   Alimentare cu apă potabilă

Pentru alimentarea cu apa a zonei studiate se vor executa trei foraje de exploatare la 120 m adancime. Acestea se vor executa in sistem hidraulic cu circulatie inversa, definitivarea lor facandu-se cu coloana PVC in functie de litologia interceptata, coroborat cu rezultatele investigatiei geofizice a gaurii forate. Dupa terminarea forajelor in jurul acestora se vor institui perimetre de protectie sanitara cu regim sever, sub forma unui patrat cu latura de 5 m.  In zona de nord a amplasamentului in zona B, a fost rezervat un lot de 1.500 mp pentru realizarea centrului de distributie utilitati, statie de pompare, reglare, contorizare, cu suprafata construita de 750 mp.

Se vor obliga riveranii de a acorda drept de servitute personalului de servicii si monitorizare a lacului, fara percepere de taxe, pentru circulatie si lucrari de gospodarire a apelor.

Deservirea cu apa (menajera in situatia in care calitatea apei nu corespunde normelor nationale – STAS 1342/1991) a zonei, se va realiza prin retele amplasate in zona trotuarului, executate in canale de protectie de la care se va bransa fiecare constructie.

In situatia in care deservirea locuitorilor nu se face cu apa potabila ci doar menajera, se va consuma apa plata sau minerala imbuteliata.

•  Canalizarea menajeră

Conditiile de bransare ale ansamblului rezidential la reteaua de utilitati apa/canal din zona vor face obiectul unor documentatii de specialitate elaborate/avizate de furnizorul de utiltati si administratorul zonei.

Clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice pe măsura realizării acestora. În cazul inexistenţei acestor reţele, utilităţile se vor rezolva printr-o soluţie provizorie locală, cu respectarea normativelor în vigoare.

Deoarece in prima etapa de lotizare s-a estimat ca numarul total al locuitorilor va fi de 400 persoane, pentru aceasta etapa , indepartarea apelor uzate menajere se va face in in conformitate cu prevederile avizului de gospodarire a apelor, obtinut pe baza unui studiu de specialitate.

In masura in care Asezarea de vacanta se va dezvolta conform documentatiilor de urbanism viitoare, si se va apropia de cifra de 15.000 de locuitori (asa cum prevad normele actuale), se va realiza instalatia de epurare a apelor uzate, respectiv sistemul centralizat de alimentare cu apa potabila din fluviul Dunarea.

Retelele de canalizare, se vor executa in subteran, sub adancimea de inghet, cu pante de scurgere catre reteaua colectoare.

Apele meteorice sunt colectate si dirijate catre canalul deschis existent. In amenajabilul fiecărei parcelei se va asigura în mod obligatoriu scurgerea apelor pluviale de pe construcţiile propuse şi dacă este cazul, scurgerea apelor care vin din parcela din amonte; scurgerea apelor se face către parcela din aval sau către canalizarea pluvială stradală, cu respectarea prevederilor din Codul Civil.

Pentru sistemul de canalizare este necesara realizarea unei documentatii tehnice de catre un proiectant de specialitate.

•   Telefoane,  cablu tv/  internet.

- branşament la reţea realizata de un furnizor de servicii specializat;

Se interzice dispunerea antenelor TV satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi dispunerea vizibilă a cablurilor CATV.

•   Alimentarea cu energie electrică

Retelele urbane de distributie a energiei electrice nu au suficienta capacitate de alimentare in zona fiind subdimensionate  fapt pentru care va fi necesara echiparea cu un post de transformare propriu, ce va deservi amenajarea rezidentiala in conditii de siguranta la capacitate normala. Instalatiile electrice (iluminat si prize) vor fi dimensionate in functie de destinatiile si capacitatea  constructiilor.

Alimentarea cu energie electrica se va face in functie de  puterea  instalata solicitata, solutie ce va fi stabilita de S.C. ELECTRICA S.A. Braila.	Incalzirea se va face cu centrale termice proprii, actionate electric, instalatii solare, cu care constructiile vor fi dotate.

•   Alimentare cu gaze naturale din statii GPL

- branşamente din  recipienti de distributie ;

- firidă cu contor măsurare consum;

Poziţiile în amenajabil şi distanţele faţă de clădire şi/sau de limitele parcelei ale căminelor de branşament şi racord, a firidelor de branşament şi contor vor fi stabilite prin proiecte de specialitate la faza DT şi vor fi prezentate în DTAC.

Se recomandă folosirea cel puţin a unei surse de energie alternativă, în afară de conectarea la utilităţi: energia solară captată în sisteme pasive de încălzire a apei calde menajere şi/sau sisteme active alternative de producere a energiei curate încorporate clădirilor.

- Managementul deseurilor

- depozitarea temporara: platforma special amenajata (in zona B – in vecinatatea obiectivului de Servicii publice apa si canal) prevazuta cu containere pentru diferite tipuri de deseuri (reciclabile si nereciclabile) de unde vor fi preluate de firme specializate, autorizate pentru eliminare conform prevederilor legale in vigoare privind protectia mediului;

-  frecventa de evacuare a reziduurilor menajere: evacuarea de la locurile de producere si colectare la locul de neutralizare se va face, de preferinta, zilnic fara a depasi termenele maxime:

- in anotimpul cald: 01 aprilie ÷ 01 octombrie:

  - zilnic: din zonele centrale si de la unitatile de alimentatie publica,

  - la cel mult doua zile:  din celelalte zone.

- In anotimpul rece: 01. octombrie ÷ 01 aprilie:

  - la cel mult trei zile: din toate zonele.

Garajele şi parcajele aflate pe parcelă

Autorizarea construirii pe fiecare parcelă se face cu obligativitatea asigurării garării şi parcării pe fiecare parcelă; necesarul locurilor de garare/parcare va fi calculat conform Normativului P132-93.

Toate construcţiile vor avea obligatoriu parcaje. Garajele vor  fi integrate în clădire, sau se pot realiza într-o construcţie alipită clădirii într-un corp mai jos, construit obligatoriu în edificabilul parcelei.

Pentru parcarea suplimentară sau ocazională pe parcelă se pot organiza locuri de parcare în amenajabilul parcelei.

Spaţiile plantate din interiorul parcelei

In amenajabilul parcelei se vor organiza spaţii plantate de tipul:

-     grădini de agrement (cu flori şi arbuşti);

-   plantaţii de arbori şi/sau pomi fructiferi cu respectarea distanţelor de plantare în concordanţă cu art. 607, 608, 609 din Codul Civil; distanţa de plantare a arborilor sau pomilor înalţi este de minim 2,0 m faţă de limitele de proprietate şi de minim 3,0 m faţă de clădire;

- grădini de legume pentru folosinţa proprie;

-  spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice se tratează ca grădini de faţadă;

-    spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă etc. se înierbează şi se plantează;

-   procentul minim obligatoriu de spaţiu verde plantat în interiorul parcelei este de 25%;

-   spaţiul liber dintre clădire şi aliniament va fi plantat cu arbori în proporţie de minimum 25%. Pentru siguranţa clădirii, arborii se plantează la o distanţă de cel puţin 3,0 m de aceasta;

-   se va acorda o atenţie deosebită spaţiilor libere publice şi semipublice, prin amenajări specifice: terase, spaţii pentru repaus şi altele asemenea.

Amenajările cu caracter de agrement din amenajabil pot fi:

Terase neacoperite, scări, rampe de acces carosabil sau pietonal, mobilier fix de grădină, pergole, chioşcuri de grădină, bazine de înot sau pentru fântâni decorative. Modul de amenajare a terenului în legătură cu funcţiunile din clădire (terase, trepte, jardiniere, plantaţii ş.a.) se va preciza prin DTAC.

Împrejmuirile parcelei

La autorizarea construirii pe parcelă, proiectul de împrejmuire va fi componenta obligatorie pentru DTAC.

Modul de realizare al împrejmuirilor parcelelor se face cu respectarea prevederilor din Codul Civil şi anume:

a) Împrejmuirea spre domeniul public (de faţadă) se va trata unitar astfel:

-  împrejmuirile către drumul public vor fi transparente minim 50% din suprafaţa împrejmuirilor pe fiecare aliniament lăsând vizibilă clădirea ;

-  înălţimea împrejmuirilor va fi de maxim 1,50 m;

-  pentru gard se va folosi una dintre formulele consacrate din arhitectura tradiţională, în funcţie de specificul local:

- soclu de gard din piatră cu asize orizontale, de maximum 60 cm înălţime, şi gard din lemn;

- stâlpi zidiţi din cărămidă, văruiţi, şi gard din lemn vopsit în albastru sau verde ori văruit;

- gard din plasă de sârmă dublat de vegetaţie - gard viu, plante agăţătoare, viţă-de-vie etc.;

- se interzic gardurile opace, din zidărie, metal şi tablă vopsite, sârmă ghimpată, precum şi folosirea suprafeţelor de policarbonat, p.v.c., sticlă armată, sau panouri prefabricate din beton armat.

b) Împrejmuirile amplasate pe limitele laterale sau de spate: vor fi opace, cu înălţime maxima de 1,5 m şi vor permite scurgerea apelor pluviale.

În zonele cu acces public - dotări, alimentaţie publică etc. - nu se admit împrejmuiri.

Conform împărţirii  intravilanului Asezarii de Vacanta Blasova in unitati teritoriale de referinţă (U.T.R.) zonele lotizate destinate concesionarii  vor fi incluse in  documentaţiile de urbanism si amenajarea  teritoriului ce se vor elabora ulterior, in Planul Urbanistic general al asezarii de vacanta Blasova si in Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia .

Pe terenul studiat se prevăd 5 zone funcţionale  şi anume :

l.   	zonă destinată  activităţilor de comerţ şi servicii – parcelă

ocupată în întregime cu servicii, amplasate la limita nordica a terenului studiat,

clădiri de tip urban, regim de înălţime max. P + 2(3) Etaje, H max. cornişă = 12,00 m, P.O.T.  max. 40 %, C.U.T. max = 1,20;

ll.	zonă funcţională destinată circulaţiei carosabile şi pietonale ;

lll. 	zonă destinată spaţiilor verzi plantate – în vecinătatea intersecţiilor;

IV.	zonă împădurită în centrul amenajarii – chici -, neconstruibilă din centru pana la drumul perimetral, de-a lungul retelelor electrice, necesar a fi protejate şi amenajari de protectie, liziere.

V.	zonă exclusiv rezidenţială  -   parcele ocupate  exclusiv de locuinţe, clădiri de tip urban, max. P + 1 E ,H max. cornişă = 8,00 m, P.O.T. max. 35 %  , C.U.T. max. = 0,70;

Functiuni admise

Pe teritoriul pe care se aplică prezentul regulament sunt admise următoarele funcţiuni:

a) locuirea, cu variantele locuire sezonieră, case de vacanţă, cazare turistică în locuinţe tradiţionale;

b) spaţii verzi pentru agrement, sport;

c) gospodărie comunală;

d) circulaţii rutiere şi navale de agrement, cu dotările   aferente;

Functiuni admise cu conditionari

Sunt admise, cu condiţionări, următoarele funcţiuni:

a) camparea, inclusiv în zonele de locuire, condiţionată de dotarea cu instalaţii tehnico-sanitare, cu respectarea prevederilor legale specifice pentru structurile de primire turistică;

b) funcţiunile comerciale şi serviciile profesionale, dacă se înscriu în condiţiile de configurare a parcelelor şi clădirilor, precum şi cu condiţionări care se referă la formă, materiale de construcţie şi finisaj;

c) sunt permise construcţii izolate pentru alimentaţie publică, cu condiţionări referitoare la formă, materiale de construcţie şi finisaj, în conformitate cu legislaţia specifică, cu prevederile prezentului regulament şi cu respectarea legislaţiei privind protecţia mediului;

d) în extravilanul asezarii de vacanta se autorizează numai lucrări de infrastructură şi anexe ale exploataţiilor agricole si piscicole, extinderi suprafete verzi (plantatii arbori);

e) structurile de agrement care nu includ serviciul de alimentaţie publică sunt admise cu condiţia limitării impactului vizual şi sonor asupra vecinătăţilor, precum şi cu respectarea normelor privitoare la formă, materiale de construcţie şi finisaj din prezentul regulament;

f) depozitări de materiale refolosibile, cu condiţia respectării legislaţiei specifice;

g) platforme de precolectare a deşeurilor menajere, cu respectarea legislaţiei privind protecţia mediului;

Functiuni interzise

Pe teritoriul pe care se aplică prezentul regulament sunt interzise următoarele utilizari:

- activităţi  industriale  şi generatoare  de noxe şi riscuri  tehnologice;

- funcţiuni care polarizează  traficul intens;

- construcţii  provizorii pentru comerţ  sau prestări servicii;

- construcţii care prin aspectul exterior  nu se armonizează cu zona, (agrozootehnice,  unităţi depozitare).

- structuri de cazare de mari dimensiuni: pensiuni şi moteluripeste 60 locuri;

- în intravilan: structuri şi anexe pentru creşterea şi folosirea animalelor domestice, sau pentru agrement (herghelii, hipodrom); depozitare en-gros, cu suprafaţa construită mai mare de 100 mp şi depozitare în aer liber cu suprafaţa mai mare de 150 mp;

- activităţi productive;

- depozitarea substanţelor inflamabile sau toxice.

Este interzisă autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi amenajărilor care prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural depreciază valoarea peisajului natural.

Parametrii  spatiovolumetrici  ai  parcelei

Aceştia sunt corelaţi cu relieful terenului, cu traseul circulaţiilor şi cu nivelul de confort stabilit de legislatia in vigoare pentru asezari de vacanta si permit înscrierea in teren a unei clădiri cu respectarea distanţelor faţă de limitele parcelei .

Densitatea  construirii pe parcelă :

- indici şi indicatori urbanistici .

Procentul de ocupare a terenului (POT) maxim admis pe parcelă / zonă funcţională

Zonă activităţi de  comerţ şi servicii

POT          -  max.  40%

CUT           -  max.  1,2

Zona   exclusiv rezidenţială  (locuinţe în exclusivitate)

POT          - max.  35%

CUT          - max.  0,70

Număr de niveluri întregi, supraterane ale clădirii (Niv)

Numărul maxim de niveluri admis pentru clădirile propuse = 3 Niv; P+2E .

Înălţimea maximă admisă pentru clădirile  de locuit propuse: Hcornisa=12,00m;Hcoama=12,00m;

Înălţimea maximă admisă pentru clădirile  destinate activităţii de comerţ şi servicii: Hcornisa= 12,00 m ;

Înălţimea clădirii se  măsoară de la nivelul terenului la cornişa clădirii, pe mijlocul fiecărei faţade a clădirii.

In cazul realizării etapizate a clădirilor, corpul de clădire executată în prima etapă va avea următoarele caracteristici:

Suprafaţa construită la sol                        Sc = 60,00 mp

Lungimea celei mai mici laturi a clădirii    L   =   6,00 m

Înălţimea minimă la cornişe                     Hc  =   6,00 m

Valorile indicilor urbanistici propuşi pentru fiecare zonă funcţională, se aplică fiecărei parcele rezultate, după trasarea topografică şi întocmirea fişei bunului imobil (FBI), după formulele:

a) 	POT = Sc/Sp x 100 (%)

b)	CUT = Sd/Sp

în care:

Sc = suprafaţa construită la sol;

Sd = suprafaţa desfăşurată a clădirii

(suma suprafeţelor construite a tuturor nivelurilor supraterane);

Sp = suprafaţa parcelei (aşa cum este înscrisă în cadastru ).

BILANŢ   TERITORIAL – PARTIAL*

| Denumirea zonei functionale | Suprafata teren (mp) |
| --- | --- |
| ZONA DE LOCUIRE | 25 500 |
| ZONA ACTIVITATI COMERT SI SERVICII | 3 600 (1200mpx3loturi) |
| ZONA DE CIRCULATIE CAROSABILA SI PIETONALA | 8 500 |
| ZONA SPATII VERZI | 12 000 |

* BILANTUL TERITORIAL – TOTAL  se regaseste in Memoriul General si in plansa cu planul de situatie al PUD – Asezare de vacanta – Blasova

Amplasarea  clădirilor   pe   parcele   şi   conformarea clădirilor

Clădirile care urmează să fie realizate pe fiecare parcelă în parte se vor înscrie în condiţiile prevăzute pentru varianta aprobată; în acest scop C.U. eliberat pentru parcelă va preciza condiţiile de construire şi va fi însoţit de prezentul regulament.

Autorizarea construirii se va face pe baza DTAC elaborat de un arhitect cu drept de semnătură. Această condiţie este valabilă şi pentru reparaţiile şi extinderile clădirilor; pentru amenajarea spaţiilor comerciale, realizarea spaţiilor plantate, a împrejmuirilor, a firmelor şi semnalelor şi a mobilierului urban.

Clădirile care se vor construi în zona vor fi concepute în aşa fel încât să asigure imaginea reprezentativa, coerentă, a ansamblului şi elaborarea unei volumetrii la scara siluetei arhitecturale şi urbanistice a asezarii; în acest scop se recomandă următoarele măsuri:

-  construirea unor volume bine proporţionate;

- acoperirea cu material ceramic, stuf sau olane a volumelor principale ale clădirilor in proportii echilibrate;

- folosirea materialelor de construcţie clasice: zidărie de cărămidă sau piatră, panouri tencuite, profilatură de piatră ş.a. ;

-  interzicerea executării construcţiilor provizorii;

-  asigurarea în faţade a echilibrului intre părţile închise - goluri;

- folosirea unor finisaje mate, care să nu producă reflexe luminoase puternice;

-  folosirea unor finisaje în culori deschise şi calde;

- iluminarea exterioară a faţadelor şi evitarea firmelor cu lumină intermitentă sau agresive prin continut sau grafica .

La realizarea construcţiilor se folosesc, de regulă, materiale de construcţii: piatra, caramida, lemn.

Pentru fundare se vor folosi piloţi din lemn bătuţi, beton armat, piatră (fundaţie locală sau continuă) cu mortar de var sau cimenturi şi lianţi artificiali, precum şi alte sisteme constructive, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aspectul exterior al clădirilor

Aspectul exterior al clădirilor trebuie să exprime funcţiunea şi să se înscrie în caracterul general tradiţional al zonei, ţinând seama de vecinătăţi.

Se interzic construcţiile cu faţade din lemn, având aspect montan.

Lemnul se poate folosi - cu aspectul său natural sau vopsit - la prispe, acoperişuri şi în decoraţia acestora - traforuri, timpane etc. De asemenea, şarpantele se vor executa din lemn.

Se interzic inoxul pentru balustrade, precum si balustrii din beton sau piatra.

Panta admisă a acoperişului clădirii este de maximum 30%, cu excepţia acoperişurilor realizate din stuf, care pot avea o pantă mai mare pentru scurgerea apelor pluviale spre exteriorul clădirii.

Acoperişurile se vor construi cu minimum două ape, paralele cu direcţia lungă a casei. Spre stradă se recomandă folosirea timpanelor, de preferinţă decorate cu elemente tradiţionale.

Pentru acoperire se vor utiliza materialele specifice zonei: stuf, ţiglă sau olane.

Se interzic tabla zincată, azbocimentul, ţigla metalică emailată şi membranele bituminoase, cu excepţia învelitorilor-terasă orizontale

Suprafaţa vitrată a clădirilor noi nu va depăşi 50% din suprafaţa unei faţade, pentru a se păstra raportul plin-gol din arhitectura tradiţională, în favoarea plinului. Se interzice utilizarea de pereţi-cortină.

Amplasarea şi proiectarea ferestrelor se fac în funcţie de direcţia vântului dominant - crivăţul, NE - SV.

Se interzice placarea cu materiale ceramice a pereţilor exteriori, inclusiv a soclului.

Se interzic materialele care conţin azbest, precum şi materialele din poliesteri.

Finisajele exterioare vor fi de culoare albă în proporţie de minimum 80%.

Se interzic culorile tari, puternic contrastante, cu excepţia celor caracteristice   zonei ( albastru, verde, gri).

La realizarea construcţiilor se vor utiliza:

a)  pentru ziduri se vor folosi următoarele materiale:

- cărămizi;

- cadre de beton armat cu umplutura de zidarie;

- cărămidă arsă, pe fundaţie de piatră;

- piatra la zidărie nu este specifică zonei şi se va folosi doar pe suprafeţe restrânse;

b)  zugrăvelile se recomandă a fi realizate cu var alb;

c)  tâmplăria ferestrelor va fi executată exclusiv din lemn;

d)  tavanele se recomandă să se execute din grinzi de lemn sau beton armat;

e)  dotările şi amenajările cu caracter sezonier vor fi realizate din materiale naturale;

f)  realizarea de turnuleţe la construcţii este interzisă, iar lucarnele se execută sub formă alungită, de preferinţă curbilinii.

Se impune folosirea culorilor naturale ale materialelor sau acoperite cu alb, albastru, verde, gri, în funcţie de specificul local, atât la pereţi, cât şi la tâmplării şi elemente decorative. Se folosesc cu precădere pigmenţii naturali.

Pentru colorarea lemnului se folosesc cu precădere baiţurile şi lacurile colorate care pătrund în textura lemnului şi lasă vizibil desenul natural al acestuia.

Cărămida şi lemnul pot fi văruite.

Piatra va fi păstrată la culoarea sa naturală, iar dispoziţia ei se va face în câmpuri sedimentare, cu textură regulată sau neregulată, rugoasă, pentru a contrasta cu planurile albe şi netede. Piatra de tip moloane, la garduri, se poate vărui.

Acoperişurile vor păstra culorile naturale ale materialelor folosite - stuf, ţiglă sau olane.

Tâmplăria exterioară se poate vopsi în nuanţe de albastru, verde, gri, în funcţie de specificul fiecărei localităţi.

Elemente ale spaţIului publIc şi relatia cu parcelele

Spaţii publice

In zona   sunt prevăzute spaţii publice pentru:

- circulaţia si parcarea autoturismelor şi a vehiculelor, pentru intervenţii şi servicii pe reteaua de primire care străbate zona şi care  deserveşte aleile carosabile laterale ( lăţimi 6,00 m respectiv 4,00 m );

- circulaţia pietonilor pe trotuare  cu lăţimea de 1,50 ÷ 2,00 m ;

- spaţii publice plantate şi plantaţii de aliniament;

- iluminat stradal;

- mobilier urban;

- instalaţii şi echipamente edilitare stradale;

Relaţia parcelei cu spaţiul public

Condiţii ale relaţiei parcelei cu spaţiul public:

- Racordurile şi branşamentele din reţelele publice pe parcelă se execută subteran;

- Accesele carosabile şi pietonale din domeniul public se execută separat pentru fiecare parcelă, în poziţiile prevăzute în planul anexat regulamentului;

- Pe faţadele spre aliniament ale clădirilor sau în spaţiul dintre aliniament şi clădire pot fi amplasate:

-	Proiectoare pentru iluminarea exterioară a clădirii;

-	Firme şi reclame; se va recomanda şi urmări realizarea si functionarea neagresiva.

- 	Plantaţii de faţadă (se va recomanda şi urmări tratarea lor unitară).

Autorizarea construirii se va face in baza prevederilor inscrise in actele de autoritate publica si contractul de concesiune.

Litigii

Litigiile dintre solicitantii de autorizatii si autoritatile administratiei publice sunt de competenta instantelor judecatoresti in conditiile Legii contenciosului administrativ.

Derogari de la prezentul regulament se admit numai in situatii justificate pe baza unor documentatii de specialitate avizate de structurile abilitate ale Consiliului Judetean Braila.

Controlul respectării prezentului regulament se face prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliului judeţean Braila şi al primăriei comunei Frecatei, precum şi de Inspectia Judeteana  în Construcţii, în conformitate cu prevederile <LLNK 12001   350 10 201   0 18>Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale <LLNK 11991    50 11 211   0 17>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.